## Slide 1
실시간 고주파 센서·제어 루프 처리를 위한 드론 시뮬레이션 플랫폼
2025. 12. 10

## Slide 2
목차
기술의 배경
문제점
연구의 목적
시뮬레이터 설계
실험결과
결론

## Slide 3
1. 기술의 배경 – 드론의 구성
드론은 여러 센서와 제어기가 결합되어 기체의 자세를 실시간으로 안정화시키는 비행 로봇입니다.
이번 연구의 주제는 드론의 두뇌인 Flight Controller를 실제 하드웨어 없이, 컴퓨터 안에서 실제와 동일하게 동작시키는 시뮬레이션 기술을 개발하는 것입니다.

## Slide 4
1. 기술의 배경 – 드론의 자세 제어
[드론의 자세(Attitude) 3축]
1 [Source: Generic cascaded control architecture for multicopter UAVs ]
[멀티콥터 계단식 제어 구조를 개념적으로 재구성한 그림] 1
멀티콥터의 계단식(cascaded) 제어 구조 외부 루프는 위치 및 속도를 제어하여 목표 자세를 생성하고, 내부 루프는 자세 및 각속도를 고주파로 제어하여 모터 출력을 결정한다.
Notes: 이 슬라이드는 멀티콥터 드론의 기본적인 자세 제어 구조를 설명한다. 상단 그림은 드론의 자세를 구성하는 Roll, Pitch, Yaw의 3축을 나타내며, 드론은 이 세 축을 제어함으로써 방향과 안정성을 유지한다.
하단 그림은 멀티콥터에서 일반적으로 사용되는 계단식(cascaded) 제어 구조의 개념도이다. 이 구조는 외부 루프와 내부 루프로 구성된다.
외부 루프는 목표 위치와 속도를 기준으로 현재 상태와의 오차를 계산하고, 드론이 이동하기 위해 필요한 가속도 수준을 산출한다. 이 가속도를 만들어내기 위해 필요한 **목표 자세(roll, pitch)**가 외부 루프의 출력으로 생성된다. 즉, 외부 루프는 자세를 직접 제어하는 것이 아니라, 위치·속도 제어의 결과로 자세 명령을 계산한다.
내부 루프는 외부 루프에서 생성된 목표 자세를 실제로 구현하는 역할을 한다. 자세 및 각속도 제어기를 통해 IMU 기반으로 모터 출력을 고주파로 제어하여, 드론이 목표 자세를 빠르고 안정적으로 추종하도록 한다.
이와 같은 계단식 제어 구조는 대부분의 멀티콥터 비행 제어 시스템에서 표준적으로 사용된다.
외부 자세 제어 루프는 PX4의 Attitude Outer Loop에 해당한다. 이 루프의 목적은 목표 자세와 현재 자세의 오차를 계산하여, 이를 각속도 목표값으로 변환하는 것이다.
입력으로는 목표 자세 𝑞_𝑠𝑝와 현재 추정된 자세 𝑞가 사용된다. 두 자세의 차이는 Error quaternion 𝑞_𝑒로 계산되며, 이는 현재 자세에서 목표 자세로 이동하기 위해 필요한 회전을 의미한다.
Error quaternion에서 회전의 크기(스칼라 성분)는 𝑞_0𝑒로 추출되고, 회전의 방향(벡터 성분)은 𝑞 ⃗_𝑒로 분리된다. 이때 sgn 연산은 쿼터니언의 부호를 결정하여 최단 회전 경로(shortest rotation)를 선택한다.
회전의 크기와 방향 성분은 곱셈 연산을 통해 결합되며, 이 결과는 자세 오차에 비례한 각속도 방향 성분을 나타낸다.
외부 자세 제어기는 비례 이득(P gain)만을 사용하는 P 제어(Proportional Control) 구조로 구성되며, 자세 오차에 비례하여 목표 각속도 Ω_𝑠𝑝를 생성한다.
생성된 각속도 목표값은 포화(saturation) 블록을 통해 물리적 한계 내로 제한되며, 최종적으로 내부 각속도 제어 루프(Rate Controller)에 입력된다.
외부 자세 제어 루프는 저대역폭(low bandwidth) 제어를 담당하며, 실제 비행 안정화와 빠른 응답은 내부 고주파 Rate PID 제어 루프에서 수행된다.

## Slide 5
1. 기술의 배경 – 드론 자세 제어 루프의 실시간성 요구사항
IMU 센서 (Gyro + Accel)
PID 제어기 (Attitude Control)
PWM 출력
8 kHz
1 kHz
기체 기울기, 회전 측정
자세 안정화 계산
모터
400~1000Hz
모터 속도 제어
IMU 센서는 보통 1~8 kHz의 센서 주기(샘플링 주기, Sensor Sampling Rate)로 동작 이는 자이로·가속도 데이터를 매우 높은 주기로 생산한다는 의미입니다.
Flight Controller(Firmware)의 제어 루프(Control Loop Rate)는 센서 데이터를 처리하여 자세(Pitch·Roll·Yaw)를 계산하고, 모터 명령을 생성하는 주기로, 보통 1~8 kHz 범위에서 동작
* 시뮬레이터에서 실기체와 동일한 동적 특성을 재현하려면 최소 1 kHz 이상의 IMU ODR 및 제어 루프 주기를 지원해야 하며, 고성능 재현을 위해서는 8 kHz 이상이 바람직하다.
FC(Flight Controller) Firmware별 IMU 샘플링 속도
Firmware | IMU 센서 루프 | 제어 루프 | 비고
Ardupilot | 1 ~ 8 kHz | 400 Hz | INS_GYRO_RATE [1] , SCHED_LOOP_RATE [2]
PX4 | 8 kHz | 100 Hz ~ 2000 Hz | IMU_GYRO_RATEMAX [3]
Betaflight | 2 ~ 8 kHz | 1 ~ 4 kHz | Gyro update frequency, PID loop frequency [4]
1 [Source: https://ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#ins-gyro-rate-gyro-rate-for-imus-with-fast-sampling-enabled ]
2 [Source: https://ardupilot.org/dev/docs/code-overview-scheduling-your-new-code-to-run-intermittently.html?utm_source=chatgpt.com#scheduling-code-to-run-intermittently ]
3 [Source: https://docs.px4.io/main/en/advanced_config/parameter_reference#IMU_GYRO_RATEMAX - eg commonly 8 kHz]
4 [Source: https://www.betaflight.com/docs/wiki/configurator/configuration-tab ]
Notes: 본 슬라이드는 드론 자세 제어에서 요구되는 실시간 제어 루프 구조와 주기 특성을 정리한 것이다. 상단 블록도는 IMU 센서, 자세 제어기(PID), PWM 출력, 모터로 이어지는 전형적인 제어 흐름을 나타내며, 각 단계마다 서로 다른 동작 주기를 가진다.
IMU 센서는 일반적으로 1~8 kHz 범위의 높은 샘플링 주기로 자이로 및 가속도 데이터를 생성하며, 이는 기체의 미세한 회전과 진동을 포착하기 위함이다. Flight Controller 펌웨어의 제어 루프는 이러한 센서 데이터를 처리하여 자세(Pitch, Roll, Yaw)를 계산하고 모터 명령을 생성하는 주기로, 보통 1~8 kHz 범위에서 동작한다. 이후 모터 제어 단계에서는 PWM 또는 디지털 프로토콜을 통해 수백 Hz 수준으로 출력이 전달된다.
하단 표는 주요 Flight Controller 펌웨어별 IMU 센서 루프와 제어 루프 속도를 비교한 것이다. ArduPilot은 센서 루프는 가변적이나 제어 루프는 스케줄러 구조에 의해 약 400 Hz로 고정되어 있으며, PX4와 Betaflight는 파라미터 설정을 통해 제어 루프 주기를 비교적 유연하게 조정할 수 있다.
이와 같은 차이는 시뮬레이터 설계 시 단순히 센서 데이터를 생성하는 것뿐만 아니라, 실제 펌웨어와 동일한 제어 루프 주기와 타이밍 구조를 재현하는 것이 중요함을 보여준다.

## Slide 6
1. 기술의 배경 – 기존 시뮬레이 구조와 한계
시뮬레이터 | 센서 루프 속도 | 제어 루프 속도 | 단점/한계
SITL (Software-In-The-Loop) | 미지원 | 1 kHz | 고주파 IMU 루프(>1 kHz) 불가, RPC 기반 메시지 지연 발생, 외부 실제 제어기와 실시간 연동 어려움
Gazebo | 100~수백 Hz | 100 ~ 수백 Hz | MAVLink/ROS 기반 지연과 지터 매우 크게 발생
AirSim | 333 Hz (RPC 사용 측정) | 333 Hz (프레임 기반 제어) | RPC 지연, 지터 발생
MATLAB /Simulink | 사용자 정의 실시간성 부족 | 사용자 정의 RTOS 없음 → 고주파 불가 | 블록 모델 + MATLAB 스크립트로 구성 → 실시간 실행에 부적합 MATLAB 스크립트는 인터프리터 방식 → 고주파(>1 kHz) 루프 구현 매우 어려움 실시간 스케줄러(RTOS)가 존재하지 않는다
현재 시뮬레이터 종류 비교
* 로봇 시뮬레이터가 아닌 환경에서는 물리엔진·센서모델·환경 상호작용·실시간 루프·통신까지 모두 직접 구현해야 하므로 개발 난도가 급격히 높아진다.
[AirSim Architecture] 1
1 [Source: https://microsoft.github.io/AirSim/design/#architecture]
Notes: 본 슬라이드는 기존 드론 시뮬레이터의 전반적인 구조와 제어 관점에서의 한계를 정리한 것이다. 오른쪽에 제시된 AirSim 아키텍처는 물리 엔진, 센서 모델, 환경 모델, 렌더링 및 API 계층이 분리된 구조로, 시각화 및 인지(perception) 연구에는 적합하나 제어 루프 관점에서는 여러 계층을 거치며 지연과 지터가 발생한다.
하단 표는 대표적인 드론 시뮬레이터들의 센서 루프 및 제어 루프 속도를 비교한 것이다. SITL은 비교적 높은 제어 루프 속도를 제공하지만 고주파 IMU 센서 루프 재현에는 한계가 있으며, Gazebo와 AirSim은 ROS 또는 RPC 기반 통신 구조로 인해 센서 및 제어 루프 주기가 수백 Hz 수준으로 제한된다. MATLAB/Simulink는 모델 기반 설계에 적합하지만, 실시간 스케줄링 부재로 고주파 제어 루프 구현에는 구조적인 제약이 존재한다.
이와 같은 구조적 한계로 인해 기존 시뮬레이터에서는 실기체 수준의 고주파 제어 특성을 정확히 재현하기 어려우며, 이는 시뮬레이션 기반 제어기 튜닝의 한계로 이어진다.

## Slide 7
2. 문제점
2.1 센서 모델 불일치 문제
고주파 IMU → 저주파 시뮬레이터에서는 진동/외란/가속도 패턴이 전혀 다르게 나타남
→ 시뮬레이션 튜닝이 실기체에서 실패
2.2 제어 루프 불일치 문제
실기체(1~8 kHz) vs 시뮬레이터(100~1 kHz) → 제어 응답, 안정성, overshoot/undershoot 전부 달라짐
2.3 지연(latency)·지터(jitter) 문제
Gazebo / AirSim / ROS / RPC / MAVLink 데이터 통신의 구조적 한계 → 실시간성 보장 불가 → 고주파 테스트 절대 불가
기존 드론 시뮬레이터는 IMU raw 데이터를 주로 내부 상태 계산 및 전달 목적에 맞게 단순화하여 모사하므로, 실기체 수준의 고주파 제어 루프 특성을 재현하는 데 한계가 있다.

## Slide 8
3. 연구 목표
3.1 기존 시뮬레이터 한계 검증
- AirSim 환경에서 333 Hz를 초과하는 IMU 샘플링 시도
- RPC 기반 통신을 이용한 1 kHz IMU 데이터 수집 가능성 평가
- 샘플 간 시간 간격 분석을 통한 지연(latency) 및 지터(jitter) 특성 측정
3.2 공용 제어 구조 추상화
- RPC 및 SHM 방식을 동일 인터페이스로 사용 가능한 샘플링·제어 루프 추상 클래스 설계
- 시뮬레이터와 실제 FC 환경에 동일 코드 구조 적용 가능성 확보
3.3 Shared Memory(SHM) 기반 고속 통신 구조 설계
- 네트워크/RPC를 사용하지 않는 SHM 기반 센서·제어 데이터 교환 라이브러리 구현
- 별도 프로세스에서 동작 가능한 고정 주기(real-time) 실행 구조 설계
3.4 비행 제어 성능 비교 실험
- 단순 호버링 조건에서
- RPC 기반 제어
- SHM 기반 제어
3.5 비행 안정성 및 응답 특성 비교
- IMU 바이어스 등 외란 주입 시 제어 성능 변화 비교

## Slide 9
4. 시뮬레이터 설계 – 기존 시뮬레이터 한계 검증
RPC 기반 AirSim 환경에서 1 kHz IMU 데이터 수집 시, 샘플 주기의 정확성·지연·지터 특성을 정량적으로 검증한다.
AirSim
(IMU)
SIL Application
RPC 1000 Hz
지연, 지터 검출
Telemetry thread
- IMU Request
- Timestamping
Monitor Thread
- Latency
- jitter
SIL 애플리케이션은 1 kHz 고정 주기로 RPC 기반 IMU 요청을 수행하며, Telemetry–Monitor 스레드 분리를 통해 통신 경로에서 발생하는 지연 및 지터 특성을 정량적으로 측정한다.
- 실험 결과 -

## Slide 10
Abstract layers
IMU
Attitude
Drivers
IMU_IF
4. 시뮬레이터 설계 – 공용 제어 구조 추상화
IMU, 제어, 통신 계층을 공통 인터페이스(Interface) 기반으로 분리하여, RPC, SHM 및 실제 FC 환경에서도 동일한 상위 제어 루프 구조를 적용할 수 있는 공용 제어 아키텍처를 설계하였다.
RPC
SHM
SIM_RPC
42688p
ATT_IF
Mahony
EKF3
SPI
App loop
SIM_SHM
상위 애플리케이션 루프(App loop)는 IMU 및 Attitude 계층의 공통 인터페이스(IMU_IF, ATT_IF)만을 호출하며, 실제 구현은 내부적으로 교체 가능하도록 설계하였다. 실 기체 환경에서는 SPI 기반 IMU 드라이버가 사용되며, 시뮬레이터 환경에서는 RPC 또는 SHM 기반 가상 IMU 구현이 선택적으로 적용된다. 이러한 구조를 통해 통신 방식 및 실행 환경 변화에도 제어 루프의 구조와 동작을 동일하게 유지할 수 있다.

## Slide 11
4. 시뮬레이터 설계 – Shared Memory(SHM) 기반 고속 통신 구조 설계