## Slide 1
석사논문 연구제안 · 2026. 07
비행제어 펌웨어의 정밀도,
어디까지 낮춰도 안전한가?
재주입 등가성 측정 기반 블록별 정밀도 할당 방법과 이기종 실기 검증
한 문장 요약 — 작은 칩에 비행코드를 이식할 때 계산 정밀도를 어디까지 낮춰도 되는지 ‘정하는 방법’을 만들고, 기존 두 방식(전부 double·전부 float32)보다 나음을 실제 칩 2개로 입증합니다.
이남훈 · 지도교수 면담용 초안 v0.2
Notes: 발표 시작 문장(암기): 작은 칩에 비행코드를 이식할 때, 계산 정밀도를 어디까지 낮춰도 되는지 정하는 방법을 만들고, 기존 두 방식보다 나음을 실제 칩 두 개로 입증하겠습니다.

## Slide 2
1 | 문제
전 세계 드론은 근거 없이 float32로 날고 있다
수백만 대
PX4·ArduPilot 계열 드론이 float32 정밀도의 EKF로 비행 중 — 속도 때문에, 좋은 칩에서도
0건
“어디까지 낮춰도 안전한가”를 측정해 공표한 연구 (2026. 07 기준, 7개 축 문헌조사)
실제 사고 — ArduPilot EKF3
float32 운용 중 공분산 붕괴 발생 — 추정 신뢰도 계산이 수치적으로 무너짐
개발진이 로그 재주입(Replay)으로 float32 vs double을 비교해 문제 확인
대응: 깨진 부위를 규명하지 못한 채 ‘전부 double’로 과잉 전환 (PR #18008)
이 모든 과정이 논문·측정 없이 GitHub 수리 기록으로만 존재
“트럭은 매일 지나다니는데, 최대 하중 표지판이 없는 다리 — 그 표지판을 세우는 것이 본 연구입니다.”
Notes: float32가 나쁘다는 게 아니라, 안전 근거가 없다는 것이 문제. ArduPilot 사고가 방법 부재의 실물 증거.

## Slide 3
2 | 기존 방식의 한계
지금의 선택지는 둘뿐 — 사이를 ‘정하는 방법’이 없다
전부 double (유효숫자 15~16자리)
O 수치적으로 안전
X 같은 칩에서도 float32보다 2~4배 느림 — rate 여유 상실
X soft-core RISC-V: double 하드웨어 없음 → SW 에뮬레이션 수십 배 → 비행 불가
전부 float32 (유효숫자 7자리)
O 빠름 — 업계 기본값인 이유
X 공분산 붕괴 위험 — ArduPilot에서 실증
X 어디가, 언제 깨지는지 아무도 모름
현장의 실태 : 감(感)과 시행착오 — 깨지면 고치고, 원인은 모른 채 다음 이식에서 반복
Notes: 두 극단 사이의 최적점(부위별 혼합)이 존재하지만 그것을 결정하는 방법이 세상에 없음 — 그 방법이 본 연구.

## Slide 4
3 | 제안 방법
재서 정한다 — 재주입 심판 + 부위별 지도 + 실기 검증
1
재주입 심판
같은 센서 로그를 PC(double 정답지)와 대상 환경에 동일 입력으로 재생 → 출력 차이를 샘플 단위 숫자로 측정. 별개 비행 비교와 달리 환경 변수를 소거하고 코드·칩이 만드는 차이만 분리
→
2
부위별 정밀도 지도
EKF를 연산 블록으로 분해, 한 번에 한 블록만 float32로 전환하며 오차 측정 → “어느 부위가 먼저 깨지나” 지도 완성. 허용 오차가 주어지면 할당은 지도에서 자동 결정
→
3
이기종 실기 검증
H743(하드 double FPU)과 soft RISC-V(float32 전용)에서 수치·속도 양면 검증 — 타깃별 ‘최대 지속 가능 rate’ 곡선 실측. 시간 축은 시뮬레이션이 원리적으로 못 재는 영역
핵심 : 측정이 결정한다 — 사람의 감이 아니라, 지도가 정밀도 할당을 판정
Notes: 3단계 모두 기존 실험 계획(①②③)의 재배치 — 새로 추가되는 작업은 블록별 스위치뿐.

## Slide 5
4 | 기대 결과
기존 두 방식을 모두 이기는 비교표
방식 | 수치 안전성 | 속도 (달성 rate) | soft-core 이식
기존 A — 전부 double | O 안전 | X 2~4배 손해 | X 비행 불가
기존 B — 전부 float32 | X 붕괴 위험 (실증) | O 빠름 | △ 운에 맡김
제안 — 블록별 혼합 (지도 기반) | O double과 동급 | O float32에 근접 | O 안전한 이식
‘새롭고, 기존보다 나은’ 구조 — 방법은 최초(부위별 정밀도를 측정으로 판정)이고, 결과는 두 기존 방식의 장점만 취합니다. 승부처인 속도 우위는 실기 rate 실측으로 입증합니다.
Notes: 이 장이 발표의 심장. 표의 마지막 행이 논문의 주장 전부.

## Slide 6
5 | 학술적 공백
가장 가까운 연구들도, 이 조합은 비어 있다
가장 가까운 선행연구 | 비행 EKF 대상 | 부위별 정밀도 | 실기 검증 | 이기종 칩 | 설계 결정 연결
정밀도 튜닝 도구 — Daisy·FPTuner (ICCPS’18 ~ OOPSLA’25) | X 커널만 | O | X PC만 | X | O
ArduPilot PR #18008 — 실무 수리 기록 | O | X 통째로 | X PC만 | X | X 사후 땜질
저정밀 칼만 필터 (Sensors’23 등) | X SLAM | X | X | X | X
PIL 검증 관행 — MathWorks·CubeSat (2023·24) | △ 일부 | X 고정 정밀도 | O | X | X
정밀도 스케줄링 (arXiv 2026) | X 제어기만 | O | ? 불명 | X | O
본 연구 | O | O | O | O | O
2026년 7월 기준, 7개 축 문헌조사 결과 · 각 행은 실존 연구이며 전부 인용 예정 — “비슷한 연구는 있고(각 행), 이 조합(모든 열 O)은 확인되지 않았습니다”
Notes: '없다'를 단독으로 말하지 않기: 비슷한 건 있다 → 인용한다 → 이 조합은 없다의 3단 화법. Sensors 2026 원문은 면담 전 정독 완료할 것.

## Slide 7
6 | 실험 계획
계단식 설계 — 어느 단계에서 멈춰도 논문이 성립
~3주
H743 포팅 + 하네스
실험 ① 등가성 측정 — 이것만으로 논문 골격 성립 (보험)
→
~6주
블록 분해 + 정밀도 지도
실험 ③ 부위별 float32 전환 오차 지도
→
~10주
soft RISC-V 브링업 (Tang 25K)
실험 ② 타깃별 최대 지속 가능 rate 곡선 + 교차검증
→
이후
실비행 (확장)
실험 ④ 지도 기반 할당 기체의 실비행 — 학회지 확장용 보너스층
리스크 구조 — 실험 ①+②만으로 논문 성립. 각 계단이 독립 성과라서, 결과가 어느 방향으로 나와도 ‘측정값 자체’가 기여가 됩니다 (부록 A6).
Notes: H743 먼저 = 일정 보험. 실비행은 보너스층이라 실패해도 논문은 성립.

## Slide 8
7 | 기여와 다음
이 논문이 남기는 것
1
비행 펌웨어의 정밀도 할당을 ‘측정으로 판정’하는 최초의 체계적 방법 + 공개 도구
2
이기종 칩 간 수치 등가성 bound의 최초 정량 공표 — 하드 FPU vs soft-core, double vs float32, 블록별
3
자동조종 펌웨어의 타깃별 ‘최대 지속 가능 rate’ 특성화 곡선 — 기존엔 단일점 시연·포럼 논의뿐
다음 그림
석사
정밀도 지도 + 판정 방법
→
박사
지도 기반 FP64 가속기 · NPU 학습제어기 검증
→
최종
자체 SoC — FC + 영상링크 + NPU
Notes: 기여 3줄로 마무리 후, 박사·SoC 연계 그림으로 '다음까지 보고 있다'는 신호. 질문은 부록으로 대응.

## Slide 9
부록 A1 | 예상 질문
“좋은 프로세서를 쓰면 되지 않나?”
1
좋은 칩에서도 문제는 남습니다
H7에도 double 하드웨어가 있지만, 전 세계 스택은 속도 때문에 float32가 기본값 — 그리고 그 float32가 실제로 깨졌습니다(ArduPilot). 칩 업그레이드로 사라지지 않는 질문입니다. 본 연구도 좋은 칩(H743)을 베이스라인으로 씁니다.
2
정밀도는 현대 컴퓨팅의 화폐입니다
AI 가속기 전체가 fp16·int8로 정밀도를 낮추는 방향입니다. ‘얼마나 낮춰도 되는가’는 저가 칩 문제가 아니라 시대 질문이고, 본 방법은 학습 제어기 양자화 판정으로 그대로 확장됩니다.
3
과제·정책 접점
RISC-V 국산화 · 저전력 엣지 · 소형 국방드론 키워드와 직결 — 본 논문의 데이터는 해당 과제 제안의 예비데이터가 됩니다.
Notes: 반박이 아니라 수긍+한 발 더: '좋은 칩을 쓰는데도 남는 문제'로 프레이밍.

## Slide 10
부록 A2 | 예상 질문
“PX4는 float32로 잘 날던데?”
float32가 안전해서가 아니라, 안 터지게 수년간 손으로 막아온 것 — 코드에 흉터가 남아 있습니다.
큰 좌표 회피
위도·경도를 상태에 두지 않음 — 이륙점 기준 상대좌표(작은 수의 세계)로만 계산. float32가 안전한 구역 안에서만 놀도록 설계를 구부린 것
공분산 에어백
fixCovarianceErrors(): 분산 강제 클램핑, 행렬 대칭 강제 복원, 물리적으로 말이 안 되는 결과는 융합 거부·리셋 — 깨짐을 막는 게 아니라 깨질 때마다 되돌리는 코드
빠른 일 / 느린 일 분리
고속 IMU 적분과 무거운 공분산 계산을 분리 — 위험한 연산을 느린 주기로 격리
이 회피술의 효과와 남은 여유는 측정된 적이 없음 → 새 필터·새 칩마다 같은 시행착오 반복 — 그 시행착오를 측정 절차로 대체하는 것이 본 연구
Notes: PX4의 성공은 float32 안전의 증거가 아니라, 방어 코드 축적의 증거. 흉터 코드의 실제 함수명까지 제시.

## Slide 11
부록 A3 | 예상 질문
“수학적 시뮬레이션으로 충분하지 않나?”
1
PC · double
정답지 (비교 기준)
2
PC · float32
‘정밀도’가 만드는 차이 분리
3
에뮬레이터
칩용 바이너리를 PC에서 실행 — ‘컴파일러·명령어’가 만드는 차이 분리 (FMA 융합, 수학함수, 미세수 처리)
4
실기 칩
최종 확인 + ‘시간’은 여기에만 존재 — 몇 kHz까지 도는가는 칩만 안다
요지 — 수치 축은 단계별로 원인을 분리하며 PC에서도 상당 부분 측정 가능(그래서 사다리 설계). 그러나 시간 축(달성 rate)은 시뮬레이션에 존재하지 않는 물리량이며, 항공 인증(DO-178C)이 실기 확인(PIL)을 의무화한 이유이기도 합니다 — 산업은 ‘실기 필요’에 이미 베팅했고, 공개된 숫자만 없습니다.
Notes: 4단 사다리: 각 단이 차이의 원인을 하나씩 분리. '실기에서 달랐다'가 아니라 '이유가 몇 단에서 얼마'라고 말할 수 있게 됨.

## Slide 12
부록 A4 | 예상 질문
float32는 왜, 어디서 깨지나
float32 = 유효숫자 7자리 / double = 15~16자리 — 눈금 7개짜리 자 vs 16개짜리 자, 자는 숫자 크기를 따라 미끄러진다
장면 1 — 큰 좌표
위도 37.2894561°는 유효숫자 9자리 필요 → float32로는 위치가 약 0.5m 단위로 끊김. PX4가 상대좌표로 도피한 이유
장면 2 — 뺄셈 증발
비슷한 큰 수끼리 빼면 앞자리가 사라져 유효숫자가 증발. 공분산 갱신이 매 샘플 이 연산 — 7자리에서 6을 잃으면 쓰레기, 16자리는 10이 남음. 붕괴의 정체
장면 3 — 티끌 더하기
float32에서 1 + 0.00000001 = 그냥 1. 고rate일수록 증분이 작아져 ‘적분해도 안 쌓이는’ 지점 도달 — rate 상승이 공짜가 아닌 이유
어느 부위의 예산이 먼저 바닥나는지는 부위마다 다름 — ‘지도’가 필요한 이유
Notes: 기술 질문 대비 장. 세 장면 = 이론이 지목하는 용의자 목록 → 실험은 깜깜이 수색이 아니라 용의자 확정.

## Slide 13
부록 A5 | 예상 질문
동기의 실물 증거 — ArduPilot PR #18008
발생
float32 EKF3 운용 중 공분산 붕괴(variance collapse) — 특정 상태의 분산이 수치적으로 무너져 추정 불안정
진단
개발진이 로그 재주입(Replay)으로 같은 비행 데이터를 float32와 double에 통과시켜 비교 — 본 연구 방법의 원형이 실무에 이미 존재
대응
깨진 부위를 규명하지 않은 채 double 정밀도 옵션 추가(전부 올리기) — 부위별·사전적·정량적 판정의 부재
해석 — 세계 최대 오픈소스 자동조종조차 정밀도 결정이 사후적·전역적·비정형적입니다. 미출판 GitHub 수리 기록으로만 존재하는 이 실무 지혜를, 블록별·사전적·정량적 방법으로 체계화·논문화하는 것이 본 연구입니다.
Notes: 가장 위협적인 선행이 가장 좋은 동기 사례로 뒤집히는 구도. 반드시 인용.

## Slide 14
부록 A6 | 예상 질문
결과가 어떻게 나와도 논문이 성립하는가?
측정 결과 시나리오 | 논문의 결론 | 성립
float32에서 많이 깨진다 | 깨짐 지도 완성 + ArduPilot 사고의 원인 규명 | O
거의 안 깨진다 | ‘float32 안전’ 최초 입증 + bound 공표 — 이식하는 모두에게 유용 | O
제곱근(SR) 형태가 한계를 연장 | 측정에 해결책까지 제시 — 더 강한 논문 | O
차이가 미미 | 그 미미한 bound 자체가 미공표 수치 + rate 곡선은 독립 성립 | O
측정형 연구의 유일한 실패는 ‘틀린 측정’ — 결과의 방향이 아니라 측정의 유효성이 리스크이며, 이를 위해 하네스 자체를 4단 사다리(부록 A3)로 교차 검증하고 결정성(같은 입력 → 같은 출력)을 선행 확보했습니다.
Notes: '실험이 실패하면 어쩌나' 질문의 봉쇄 장. 발명형과 측정형의 리스크 구조 차이를 설명.